## Slide 1
北斗卫星导航系统
从一颗星到全球组网
1
颗试验星
2000-10-31
30
颗全球组网星
2020-07-31
来源:北斗卫星导航系统官网 · 中国政府网 2020
Notes: 二〇〇〇年十月三十一日,中国把第一颗北斗导航试验卫星送上天。那时候,天上只有这一颗。二十年后,二〇二〇年七月三十一日,由三十颗卫星组成的北斗三号全球系统正式开通。这二十年,中国走的是一条别人没有走过的路。

## Slide 2
导航是基础设施,基础设施要自己能开
中国着眼于国家安全和经济社会发展需要, 自主建设运行的全球卫星导航系统。
来源:中国卫星导航系统管理办公室官网《系统介绍》
它提供的三件事
定位
导航
授时
建设原则
自主
开放
兼容
渐进
Notes: 先说清楚北斗是什么。官方定性只有一句:它是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统。它提供定位、导航、授时三件事,而这三件事今天已经是基础设施,像电和水一样。建设原则是八个字:自主、开放、兼容、渐进。自主排在最前面,意思是能独立向全球用户提供服务。基础设施可以开放,但必须自己能开、自己能关。

## Slide 3
一条路线,三十年,分三步走
1994年,三步走的发展战略与北斗一号建设同时定下。
2000
北斗一号
服务中国
2012
北斗二号
服务亚太
2020
北斗三号
服务全球
来源:北斗卫星导航系统官网《系统介绍》与北斗建设三步走专题 2020
Notes: 这条路不是走一步看一步。一九九四年北斗一号正式启动,同时定下三步走战略:二〇〇〇年年底建成北斗一号,服务中国;二〇一二年年底建成北斗二号,服务亚太;二〇二〇年建成北斗三号,服务全球。三步,服务范围一步比一步大。

## Slide 4
从有源到无源,再到全球组网
全球星座部署
18箭30星
两年半完成,创世界导航卫星组网新纪录
2000
有源定位:用户得先发信号
2000-10-31 首星 · 2003-05-25 建成
2012
增加无源定位:只靠接收
2012-12-27 区域服务 · 14星
2020
两种体制 + 星间链路
2020-06-23 收官星 · 2020-07-31 开通
来源:北斗卫星导航系统官网 · 新华网 2020-06-23 · 中国政府网 2020-07-31
Notes: 每一步,都在解决上一步留下的限制。第一步解决从无到有:二〇〇〇年十月三十一日首星升空,二〇〇三年五月二十五日第三颗到位。但北斗一号用的是有源定位——用户得先发信号,系统才能定位,有时延,容量也有限。第二步就解决这个:二〇一二年十二月二十七日,十四颗星的北斗二号服务亚太,增加了无源定位——不用发信号,只靠接收就能定位。第三步用星间链路,解决了全球组网必须全球布站的难题。二〇二〇年六月二十三日,第五十五颗星升空,比原计划提前半年;七月三十一日正式开通。两年半,十八箭三十星,创下世界导航卫星组网新纪录。

## Slide 5
三代北斗,差别不在多了几颗星
同一组判据横向读:真正的分水岭在定位体制这一行。
判据 | 北斗一号 | 北斗二号 | 北斗三号
建成时间 | 2000年年底 | 2012年年底 | 2020年
服务范围 | 中国 | 亚太地区 | 全球
定位体制 | 有源定位 | 兼容有源,增加无源 | 继承两种,加星间链路
星座构成 | 3颗 GEO | 14颗:5GEO+5IGSO+4MEO | 30颗:3GEO+3IGSO+24MEO
来源:北斗卫星导航系统官网《系统介绍》《公开服务性能规范(3.0版)》2021
Notes: 把三代放在一起看,差别不在多了几颗星。北斗一号:二〇〇〇年年底建成,服务中国,有源定位,三颗星。北斗二号:二〇一二年年底建成,服务亚太,兼容有源并增加无源,十四颗星。北斗三号:二〇二〇年建成,服务全球,两种体制都继承,再加星间链路,三十颗星。真正的分水岭,是定位体制这一行。

## Slide 6
三种轨道,一个星座
三十颗星不在同一个高度上——高轨卫星比别的系统多。
GEO 地球静止轨道 · 3颗
35786 km · 倾角 0°
定点东经 80° / 110.5° / 140°
IGSO 倾斜地球同步轨道 · 3颗
35786 km · 倾角 55°
与赤道面成 55 度夹角
MEO 中圆地球轨道 · 24颗
21528 km · 倾角 55°
Walker 24/3/1 星座
来源:《北斗卫星导航系统公开服务性能规范(3.0版)》2021 §4.1
Notes: 这三十颗星,不在同一个高度上。三颗地球静止轨道卫星,高度三万五千七百八十六公里,分别定点在东经八十度、一百一十点五度和一百四十度。三颗倾斜地球同步轨道卫星高度相同,但轨道倾角五十五度。还有二十四颗中圆地球轨道卫星,高度两万一千五百二十八公里,倾角同样五十五度,均匀分布在三个轨道面上。三种轨道混在一个星座里,高轨卫星比别的系统多,所以在高楼之间、在低纬度地区更不容易被挡住。

## Slide 7
每一层轨道都在替你做一件事
同一张图,这次看的是分工。
GEO · 3 颗
星基增强 · 精密单点定位
区域短报文(中国及周边)
IGSO · 3 颗
与 MEO 共同承载
搜救返向链路(星间链路)
MEO · 24 颗
全球定位导航授时
其中 6 颗带搜救载荷
来源:《北斗卫星导航系统公开服务性能规范(3.0版)》2021 §6 §7 §8
Notes: 每一层,都在替你做一件具体的事。三颗地球静止轨道卫星,负责中国及周边的星基增强、精密单点定位和区域短报文。二十四颗中圆轨道卫星,负责全球的定位导航授时,其中六颗还带着搜救载荷。而搜救的回执要送回遇险的人手里,靠的是二十四颗中圆轨道卫星加三颗倾斜同步轨道卫星,通过星间链路传回来。

## Slide 8
30 颗星,24 颗在中圆轨道
干全球定位这份活的主力,是那 24 颗。
Chart: 
| MEO 中圆地球轨道 24 颗 | GEO 地球静止轨道 3 颗 | IGSO 倾斜地球同步轨道 3 颗
北斗三号标称空间星座 | 24 | 3 | 3
30
颗在轨组网星
来源:《北斗卫星导航系统公开服务性能规范(3.0版)》2021 §4.1
Notes: 所以这三十颗是这样分的:二十四颗在中圆轨道,地球静止轨道和倾斜同步轨道各三颗。干全球定位这份活的主力,就是那二十四颗;而另外六颗高轨卫星,提供的是别的系统没有的服务。

## Slide 9
量四个距离,解四个未知数
卫星报时间,你算距离——而你什么都不用发。
1
2
3
4
① 信号里带着发出的时刻
② 时间差 × 光速 = 距离
③ 三个距离定住位置, 第四个解掉你手表的钟差
本页为通用卫星导航原理示意,不引用具体文献
Notes: 它是怎么知道你在哪儿的?卫星不停播发信号,信号里带着发出的时刻。接收机收到以后,拿当前时间一减,就知道信号走了多久,乘以光速,就是你到这颗星的距离。知道到一颗星的距离,你在一个球面上;三颗星,三个球面交在一起,位置就定住了。那为什么还要第四颗?因为你手表的误差也是未知数,第四个距离,就是用来把它一起解出来的。而这整个过程,你什么都不用发。

## Slide 10
水平 9 米,授时 20 纳秒
这不是宣传口径,是带约束条件的公开指标。
1
2
3
4
全球平均定位精度(95% 置信度)
9 米
水平方向优于 9 米 · 垂直方向优于 10 米
测速精度优于 0.2 米/秒
授时精度优于 20 纳秒
定位服务可用性 ≥ 99%
来源:《北斗卫星导航系统公开服务性能规范(3.0版)》2021 §5.7
Notes: 能准到什么程度?这些数字写在北斗公开服务性能规范第三版里,都是百分之九十五置信度的统计值:全球平均水平定位精度优于九米,垂直优于十米;测速精度优于每秒零点二米;授时精度优于二十纳秒;定位服务可用性全球平均不低于百分之九十九。这不是宣传口径,是带约束条件的公开指标,谁都可以去核对。

## Slide 11
没有信号的地方,它还能替你发出一句话
别的系统只告诉你在哪儿;北斗还能让你把这句话发出去。
通信与导航一体化的设计, 是北斗的独创。
——北斗卫星导航系统官网,2020
成功率 ≥95% · 时延平均优于 2 秒 · 频度平均 1 次/30 秒
来源:北斗卫星导航系统官网 ·《公开服务性能规范(3.0版)》2021 §7
Notes: 但北斗还会做一件别的导航系统不做的事。海上没有手机信号的时候,别的系统只能告诉这条船它在哪儿;北斗能让它把这句话发出去。这个功能不是后来加上的——早在北斗一号就设计了双向短报文通信。官方的原话是:这种通信与导航一体化的设计,是北斗的独创。服务成功率不低于百分之九十五,时延平均优于两秒,平均每三十秒可以发一次。

## Slide 12
区域 1000 个汉字,全球 40 个
四十个字,够把我在哪、出了什么事、需要什么说清楚。
Chart: 单次报文最大长度(比特)
| 区域短报文 | 全球短报文
单次报文最大长度 | 14000 | 560
14000 比特 · 1000 个汉字
560 比特 · 40 个汉字
区域服务区:东经 75°–135°,北纬 10°–55°
来源:《公开服务性能规范(3.0版)》2021 §7 · 白皮书《新时代的中国北斗》2022
Notes: 一次能发多少?在中国及周边,也就是东经七十五度到一百三十五度、北纬十度到五十五度这片区域,单次报文最大一万四千比特,相当于一千个汉字。在全球任意位置,单次五百六十比特,相当于四十个汉字。四十个字,够把我在哪、出了什么事、需要什么,说清楚。

## Slide 13
98% 的国产手机里,已经有北斗
2024 年国内支持北斗定位的智能手机
2.88 亿部
占比 98%
2024 年卫星导航与位置服务产业总产值
5758 亿元
同比增长 7.39%
交通运输
农林渔业
水文监测
气象测报
通信授时
电力调度
救灾减灾
公共安全
来源:北斗卫星导航系统官网 ·《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》(经新华网)
Notes: 这套系统离你有多远?交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全,都在用它。而离你最近的那一个就在你口袋里:二〇二四年,国内约两点八八亿部智能手机支持北斗定位,占比百分之九十八;同一年,中国卫星导航与位置服务产业总产值五千七百五十八亿元,同比增长百分之七点三九。你今天用地图的时候,大概率就在用北斗。

## Slide 14
下一步,到 2035 年
从一颗试验星到三十颗组网星,用了二十年; 下一个二十年,北斗要从一个导航系统变成一整套时空体系。
2020
全球开通
2035
综合时空体系
国家综合时空体系
更加泛在 · 更加融合 · 更加智能
本片事实来源(可点击)
中国卫星导航系统管理办公室官网
《公开服务性能规范(3.0版)》2021
《新时代的中国北斗》白皮书 2022
2024 年产业产值(新华网)
Notes: 从一颗试验星到三十颗组网星,用了二十年。下一步的计划是:到二〇三五年,建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。北斗要从一个导航系统,变成一整套时空体系。这部片子里的每一个数字,都来自屏幕下方这几个可以公开查到的出处。